インキュベーター　仕様書

長野県工業技術総合センター

１　機器の名称

インキュベーター

２　機器概要

庫内の温度を一定に保ち、微生物の培養や食品の保存性試験をする装置である。

３　数量

１式

４　要求する機器の仕様

| 仕様項目 | 要求する仕様 |
| --- | --- |
| ア 設定温度範囲 | -15℃～50℃であること |
| イ 内容積 | 400L以上であること |
| ウ プログラム運転機能 | タイマーにより、設定温度を変えることができること |
| エ 冷媒 | ノンフロンを使用していること |
| オ 電源 | AC100Vに対応していること |
| カ 高温警報 | 音と表示で温度異常を警報すること |

５　機器の設置場所

長野市栗田西番場205-1

長野県工業技術総合センター 食品技術部門　４階微生物培養室

６　納期

令和６年10月31日(木)

７　その他

フクシマガリレイ株式会社　FMU-404I相当品以上で、以下を満たすもの。

（１）本機器の全てを指定場所へ運送、搬入、設置を行い、その費用は見積に含めること。

（２）納入時は装置の取り扱いに関する説明を行い、取扱説明書(日本語で記載され、運用にあたって、十分な内容が記載されているもの)を２部以上付属すること。

（３）保証期間は、検収後１年間(１年以上のメーカー保証があるものはその期間)とし、動作不良、性能不良等の場合は、速やかに無償にて、交換、修理、調整等を行うこと。

（４）アフターサービス、メンテナンス、及び取り扱い等の技術サポート体制が、十分に整備され、適切に対応できること。

（５）本仕様書の内容で疑義が生じた場合や記載のない事項等については、両者協議の上検討し、決定するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上