揮発成分濃縮装置　仕様書

１　機器の名称

揮発成分濃縮装置

２　機器概要

微量の低沸点化合物を穏やかな条件下で分離、濃縮するために用いるもの

３　機器の構成

本物品は以下に示すもので構成される

- SAFE（溶媒支援フレーバー蒸発装置）本体		１式

- 小型高真空排気装置				１式

- 付属品						１式

４　機器の設置場所

長野市栗田西番場205-1

長野県工業技術総合センター食品技術部門　３Fバイオ研究室

５　納期

令和6年12月26日(木)

６　構成品の詳細仕様

- SAFE（溶媒支援フレーバー蒸発装置）本体

| 項目 | 要求する仕様 |
| --- | --- |
| ア 適応性 | 天然物に由来する揮発性成分の抽出が可能で、数mg単位の少量試料の溶媒抽出処理に対応していること |
| イ 耐久性 | 10-3 Torr以下の真空下でも稼働できる耐久性を有すること |
| ウ 操作性 | 抽出処理を行う試料を導入するニードルバルブ先端部にグリップアダプターを有し、操作性に優れていること |

本仕様を満たすものとして、次の機種があります。

㈲桐山製作所　AB25-I-2

- 小型高真空排気装置

| 項目 | 要求する仕様 |
| --- | --- |
| ア 装置構成 | メインポンプがオイルデフュージョンポンプ (油拡散ポンプ)であり、補助ポンプを有していること |
| イ ポンプ性能 | 到達圧力が5.0×10-6 Torr程度であること |
| ウ 操作性 | メインポンプを停止させることなく真空槽を開放できること |
| エ 冷却方式 | 本体の冷却方式が空冷で冷却水を要しないこと |
| オ 本体寸法 | 最大寸法で350(W)×320(L)×460(H)程度であること |

本仕様を満たすものとして、次の機種があります。

アルバック機工㈱　VPC-051

- 付属品

| 名称 | 要求仕様および相当品型番 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| コールドトラップセット | 材質SUS304, アズワン3-8686-01 | 1 |
| ラボラトリージャッキ | 200×200 mm, 天板SUS304, アズワン6-448-12 | 1 |
| クニロン真空ホース | 4.5×15, 2m, アズワン6-544-01-02 | 2 |
| クニロン真空ホース | 6×15, 2m, アズワン6-544-03-02 | 2 |
| クニロン真空ホース | 6×18, 2m, アズワン6-544-04-02 | 2 |
| マグネットポンプ | 100V, 標準揚程-揚水量1.6-5.0 m･L/min アズワン67-9176-53 | 1 |
| デュワーフラスコ 浅型 | 硼珪酸ガラス, 外寸法φ160mm×125mm 容量800mL, アズワン5-390-03 | 1 |
| フラスコ用フッ素シール | 10枚入, ㈲桐山製作所DE78-2-14 | 1 |
| ホース口付きフランジ | SUS304,外寸法φ15mm, VPC-051対応品 | 1 |
| フローモニター 水用 | 赤, PMP/PP製, アズワン5-5688-03 | 1 |

７　その他

- 入札に応じるものは、技術資料等の提出期限までに応札仕様書（技術資料等）を提出し、当センター職員の承認を得ること。

- 日本語で記載された取扱説明書一式を２部用意すること。

- 構成品の全てを指定場所に搬入、設置し、通常使用できる状態にするための調整を行うこと。また、搬入前に設置する場所や方法について、当工業技術総合センター食品技術部門担当者に確認すること。

- 搬入、設置及び調整完了後、担当者立会いのもとで機器の試運転を行い、運転及

び保守管理に関する説明、トレーニングを無償で行うこと。

- 輸送費及び搬入費を含むこと。また、梱包材等の不要なものは引き取ること。

- 保証期間は、検収後１年間（１年間以上のメーカー保証があるものはその期間）

とし、動作や性能の不良が認められる場合には、速やかに無償で交換、修理または

調整を行うこと。

- アフターサービス、メンテナンス及び取り扱いに関する技術サポート体制が十分

に整備されていること。

- その他本仕様書の内容で疑義が生じた場合や記載のない事項については、両者協

議の上検討し、決定するものとする。

以上